## Slide 1: 2장: Basic Concepts in RF Design
General Consideration
Effects of Nonlinearity
Noise
Sensitivity and Dynamic Range
Passive Impedance Transformation
Scattering Parameters

## Slide 2: Units in RF Design
전압 이득과 전력 이득의 정의 및 관계
전력 단위계 (dBm) 정의: 1 mW를 기준 (0 dBm)으로 하는 로그 전력 스케일

## Slide 3: 파장(λ) 관점에서 RF가 전력을 다루는 이유
저주파 대역 (집중 정수 회로, Lumped Element Model)
  회로 소자 및 도선의 물리적 길이 L이 신호 파장 λ에 비해 매우 작음 (L << λ )
  도선 상의 모든 위치에서 전압과 전류의 크기와 위상이 동일하다고 가정할 수 있어, Kirchhoff의 전압/전류 법칙(KVL/KCL)을 그대로 적용함
RF / 마이크로파 대역 (분포 정수 회로, Distributed Element Model)
  주파수 f가 수 GHz 이상으로 올라감에 따라 파장 λ = v/f이 수 cm ~ 수 mm 단위로 짧아짐
  회로 도선의 물리적 길이 L이 파장 λ 과 비슷하거나 커짐 (L ≈ λ 또는 L > λ )
  도선 상의 위치 x에 따라 전압 V(x, t) 및 전류 I(x, t)의 크기와 위상이 계속 변화(파동 전파 및 정성파/반사파 형성)하므로, 단일 노드에서의 "단일 전압"이나 "단일 전류"를 정의하기 어렵거나 위치에 따라 달라 달라짐

## Slide 4: 절대 전력 단위 dBm과 Watt(W)의 정의 및 변환 공식
dBm의 정의
  dBm: 1 mW를 기준 전력 0 dBm으로 설정한 절대 전력 단위
  데시벨(dB) 스케일 공식
Watt (W / mW)  dBm 변환 공식
  공식:
  주요 전력 레벨 매핑
    1 W (1000 mW)  10 log10(1000) = + 30 dBm
    1 mW  10 log10(1) = 0 dBm
    1 uW (10-3 mW)  10 log10(10-3) = -30 dBm

## Slide 5
dBm  Watt 역변환 공식
  공식:
계산 예시
  +20 dBm = ?
  - 10 dBm = ?
  + 3 dBm = ?
  4 mW = ?
  1 nW = ?

## Slide 6
  LNA가 저항이 아닌 커패시터 Cin을 구동할 때의 신호 레벨 정량화 문제
    (a) 용량성 부하 구동: 순수 리액턴스 부하는 전력을 소비하지 않아 전력(dBm) 정의가 모호함
    (b) 이상적 버퍼 모델: 가상의 무손실 버퍼(Av = 1)를 두고 50-Ω 부하를 구동하여 전압 스윙을 dBm으로 직관적 환산
    전압 구동 vs 전력 정합: 저주파에서는 높은 입력 임피던스가 유리하나, 고주파 RF에서는 전송선 반사 방지를 위해 50-Ω 공액 정합 필수

## Slide 7: 예제 2.1
문제
  50-Ω 저항에 인가된 전압 Vpp = 2 mV인 정현파 신호의 전력을 dBm 단위로 계산
풀이
  실효 전압(Vrms) 산출
    Vrms = Vpp / (2 × √2) = 2 mV / 2.828 = 0.707 mVrms
  평균 전력(P) 계산
    P = Vrms2 / 50 Ω = (0.707 * 10-3)2 / 50 = 10-8 W = 10-5 mW
  dBm 스케일 변환: P [dBm] = 10 * log10(10-5) = -50 dBm

## Slide 8: 예제 2.2
문제
  안테나로부터 -100 dBm의 RF 신호를 수신한 15-dB 전압 이득 LNA가 있음
  50-Ω 시스템 가정 하에 LNA의 출력 peak-to-peak 전압 스윙을 계산
풀이
  입력 전력의 전압 환산: -100 dBm은 0 dBm(632 mVpp, 50-Ω 기준)보다 100 dB 낮은 전력 레벨임
  전압 감쇄율 계산: 전력 100 dB 감소는 전압 100 dB 감소(105배 감소)를 의미함
  입력 전압 스윙: Vin,pp = 632 mVpp / 105 = 6.32 uVpp (0.00632 mVpp)
  LNA 출력 스윙 산출: 15 dB 전압 이득은 10(15/20) = 5.62배 전압 증폭에 해당함. Vout,pp = 6.32 uVpp × 5.62 = 35.5 uVpp

## Slide 9: 2.1.2: Time Variance
선형성
  시스템이 중첩의 원리(Superposition)를 만족하면 선형 시스템임
시불변성 (Time-Invariant)
  입력의 시간 이동이 같은 양의 출력의 시간 이동을 만듦
  시변성 (Time-Variant)

## Slide 10
  (a) 간단한 스위치 회로
  (b) Vin1을 입력으로 간주
    비선형: Vout은 Vin1의 진폭에 무관함
    시변성: Vout이 Vin2에 영향을 받음
      Vin: 양전압  Vout = Vin2, Vin: 음전압  Vout = 0
  (c) Vin2를 입력으로 간주
    선형: Vout = Vin2 (예: Vin2의 진폭을 두배로 늘리면 Vout이 두배로 증가함)
    시변성 : Vin1이 Vout에 영향을 줌

## Slide 11: 예제 2.3
  문제
    vin1 = A1cos(ω1t) (스위치 구동)이고 vin2 = A2cos(1.25ω1t) 일 때 출력 파형과 생성되는 주파수를 도시
  풀이
    스위치 동작 조건: vin1 > 0일 때 스위치가 닫혀 vout = vin2가 되고, vin1 < 0일 때 열려 vout = 0이 됨

## Slide 12
  위의 스위칭 회로는 RF mixer가 됨
    예제 2.3을 식으로 표현
      S(t): 사각파의 0과 1이 f1 = ω1/(2π)의 주파수로 바뀌는 것을 의미
주파수 도메인으로 변환

## Slide 13: 2.1.3: Nonlinearity
“Memoryless” 혹은 “Static” 시스템
  출력이 과거의 입력값에 의존하지 않음
메모리리스 선형 시스템:
메모리리스 비선형 시스템
  출력이 현재 입력에만 의존할 때 테일러 급수로 근사 전개 가능
  예: Common-source 증폭기의 경우 2차 비선형성을 보임

## Slide 14
예: 차동 쌍의 경우
  기함수 대칭성: 차동 쌍(Differential Pair)은 완벽한 원점 대칭 입출력 특성을 가짐
  기함수 조건 f(-x) = -f(x): 테일러 전개에서 모든 짝수차 항(a2, a4, ...)이 수학적으로 0으로 소거됨
  차동 토폴로지의 결정적 이점: 짝수차 왜곡 및 2차 상호변조(IP2)가 이상적으로 제거되어 RF IC의 기본 구조로 채택됨

## Slide 15
“Dynamic” 시스템
  출력이 입력의 과거 값에 의존
세가지 경우
  1) Linear, Time-invariant, Dynamic 시스템:
  2) Linear, Time-variant, Dynamic 시스템:
    Impulse response 시간 원점에 의존: δ(t)  h(t)인 경우 δ(t - τ)  h(t - τ)
  3) Nonlinear, Dynamic 시스템: Volterra 시리즈 사용

## Slide 16: 2.2: Effect of Nonlinearity
  다음과 같은 특성을 가지는 Nonlinear, Memoryless 시스템을 가정

## Slide 17: 2.2.1: Harmonic Distortion
Nonlinear 시스템에 다음과 같은 정형파를 인가
  첫 번째 항: dc
  두 번째 항: 기본파 (Fundamental)
  세 번째 항: 2차 고조파 (2nd harmonic)
  네 번째 항: 3차 고조파 (3rd harmonic)
Nonlinear

## Slide 18: 예제 2.5
문제
  이상적인 믹서는 y(t) = k × x1(t) × x2(t)로 표현할 수 있음
    x1(t) = A1cos(ω1t), x2(t) = A2cos(ω2t)
    (a) 믹서가 이상적일 때 출력 주파수 성분 계산
    (b) x2(t)의 입력 포트가 3차 비선형성으로 왜곡될 때, 출력 주파수 성분을 계산

## Slide 19
풀이
  (a) 믹서가 이상적일 경우,
  (b) x2(t) 포트에 3차 비선형 성분이 나타남

## Slide 20: 예제 2.6
문제
  900MHz GSM 휴대전화의 송신기는 안테나에 1 W의 전력을 공급
  이 신호의 고조파가 미치는 영향을 설명
해답
  2차 고조파: GSM1800 대역에 포함됨
  3차, 4차, 5차 고조파: 영향 없음
  6차 고조파: WLAN 대역에 포함됨

## Slide 21: 2.2.2: Gain Compression
비선형 시스템에서의 이득
  이득:
  α1α3에 따라 두 가지 경우가 가능함: Expansive & Compressive
    대부분 회로에서 α3 < 0이므로 진폭 A가 증가하면 이득이 감쇄하는 (b)의 경우가 일반적

## Slide 22
1-dB Compression Point (1-dB 압축점)
  계산: 이득이 1 dB 작아지는 입력 신호의 크기를 구함

## Slide 23
이득 압축이 변조 방식에 미치는 성능 저하
  (a) FM (Frequency Modulation): 정보가 주파수 변화에만 존재하므로, 이득 압축으로 인한 진폭 제한이 발생해도 정보 손실이 거의 없음
  (b) AM (Amplitude Modulation): 정보가 신호의 포락선(Envelope)에 담겨 있으므로, 이득 압축이 발생하면 포락선 왜곡이 발생

## Slide 24
Desensitization (감도 저하) 및 Blocker 신호
  작은 입력 신호 ()와 강한 간섭파 () 가 동시에 입력되는 경우
  일 때, ω1 성분을 구하면,
  Blocker
    A2가 충분히 큰 경우, 이득이 0이 될 수 있음  간섭파를 Blocker라고 부름
A2 >> A1

## Slide 25: 예제 2.7
문제
  900MHz GSM 송신기가 1 W( +30 dBm) 를 방사
  1m 거리의 1.8GHz 수신기 (P1dB = -25 dBm)가 존재
  거리 감쇄가 10 dB일 때 수신기가 보호되기 위한 송신기의 고조파 억제 조건 구하기

## Slide 26
풀이
  수신기 허용치
    수신기가 감도 저하를 일으키지 않으려면 입력되는 방해 성분이 자신의 P1-dB인 -25 dBm을 넘지 않아야 함
  경로 손실 고려
    거리 감쇄 10 dB를 고려한, 송신기 안테나에서 방사되는 1.8GHz 고조파 전력
  억제 조건
    송신기의 기본파 출력 (+30 dBm) 대비 필요한 억제량

## Slide 27: 2.2.3: Cross Modulation
Cross modulation
  수신기가 처리하고자 하는 미약한 희망 신호가 인접 대역의 강력한 진폭 변조된 간섭 신호에 의해 오염되는 현상
  예: 간섭파의 포락선 정보가 희망 신호의 진폭으로 강제 전이되는 현상
    간섭파: 진폭 변조된 신호
Cross
Modulation

## Slide 28: 예제 2.8
문제
  위상 변조만 있는 신호의 경우 Cross Modulation의 발생 여부
풀이
  입력신호:
  3차 비선형 공식에 대입:
  ω1 주파수 성분의 신호:
  Cross Modulation의 발생하지 않음

## Slide 29: 2.2.4: Intermodulation
Intermodulation (IM)
  대역 내(In-band)에 인접한 두 개 이상의 간섭 신호(Interferers)가 비선형 소자를 동시에 통과할 때 발생함
Tow-Tone Test
  근접한 주파수를 갖는 간섭 정현파 입력이 3차 비선형 시스템에 입력
  삼각함수 공식()을 적용하여 정리:
비선형
시스템
IM 성분

## Slide 30
Fundamental 성분

## Slide 31
IM은 신호를 왜곡 시킬 수 있음
  ω0 주파수의 미세한 유효 신호와 ω1 및 ω2 주파수의 강한 간섭 신호
  2ω1 - ω2 = ω0를 만족한다고 가정하면, 2ω1 - ω2에서 발생하는 상호변조 성분이 유효 신호 대역 내에 위치하게 되어 신호를 왜곡

## Slide 32: 예제 2.9
문제
  방 안에 4명의 블루투스 사용자가 존재함
  User 4는 2.410 GHz 채널에서 미약한 신호를 수신하고자 함
  이와 동시에 인접한 User 2가 2.420 GHz, User 3이 2.430 GHz 대역에서 강한 출력으로 송신을 시작함
  User4의 신호 왜곡이 발생하는지?

## Slide 33
풀이
  인접 간섭파의 주파수: f1 = 2.420 GHz, f2 = 2.430 GHz
  3차 상호변조(IM3) 주파수 성분 계산:
  비선형 회로 내부에서 합성된 IM3 성분 (f1 - f2)이 수신기 가동 대역인 2.410 GHz와 완벽하게 일치하여 신호를 왜곡함

## Slide 34: 3차 교차점 (Third-Order Intercept Point, IP3)
IP3의 정의
  입력 진폭 A가 증가할수록 기본파 성분 출력은 A1에 비례하여 증가(기울기 1)하는 반면, IM3 왜곡 출력은 A3에 비례하여 급격히 증가(기울기 3)함
  IP3: 기본파 출력 크기와 IM3 왜곡 출력 크기가 가상으로 일치하게 되는 가상의 입력/출력 교차점

## Slide 35
수식적 유도
  기본파 진폭 공식과 IM3 진폭 공식이 같아지는 입력 진폭 A = AIIP3를 설정:
  AIIP3에 대해 식을 정리:
IP3와 1-dB Compression Point P1dB의 정량적 관계

## Slide 36
IP3 측정 방법
  IP3를 직접 포화시켜 측정하지 않음
    전력 레벨을 IP3 지점까지 물리적으로 올리면 소자가 물리적으로 파괴되거나 고차 비선형 왜곡(5차, 7차 등)이 간섭하여 정확한 3차 외삽이 불가능함

## Slide 37: 예제 2.11
문제
  시스템 임피던스: 50 Ω 정합 조건
  희망 수신 신호
    주파수: 2.410 GHz, 입력 전력: -80 dBm
  대역 내 근접 간섭파
    주파수: 2.420 GHz 및 2.430 GHz, 입력 전력: 각 -20 dBm
  3차 상호변조 왜곡(IM3) 성분이 희망 신호의 출력보다 최소 -20 dB 아래에 위치하도록하는 IIP3 구하기

## Slide 38
풀이
  IM3 왜곡 성분이 희망 신호보다 -20 dB 낮아야 하므로
  50 Ω 임피던스 환경에서의 전압-전력 공식
  Psig, Aint 구하기
  IIP3 구하기

## Slide 39
간섭 전력차법을 이용한 IP3 공식 유도
  Af와 AIM의 전력차 ΔP
  기본파 출력은 입력에 1대1로 비례하고, IM3는 3배 빠르게 증가하므로,
  정리하면,

## Slide 40: 2.2.5: 종속 접속단의 비선형성
종속 접속단의 선형성 분석이 중요성
  실제 RF 수신기는 단일 소자로 구성되지 않고 여러 회로등 직렬(Cascade)로 연결된 형태를 가짐
  앞단의 이득(Gain)이 신호를 증폭시키기 때문에, 후단으로 갈수록 입력 신호의 스윙이 커져 후단 소자의 비선형 왜곡(saturation 및 IM3)이 급격히 악화됨
  시스템 전체의 선형성 한계(IIP3)를 예측하고 각 단의 이득과 선형성을 최적 배분하기 위해 수학적 종속 합성 공식이 필수적임
두 개의 비선형 증폭단이 종속 연결된 등가 모델

## Slide 41: 2단 종속 시스템의 입출력 관계식 전개
y1(t) 식을 y2(t) 식에 대입하여 입력 x(t)에 대한 전체 출력 수식
1차 및 3차항에 대하여 정리
AIP3 구하기

## Slide 42: 예제 2.12
문제
  전체 시스템의 3차 상호변조 왜곡을 완전히 상쇄시켜 총 IIP3를 무한대로 만드는 것이 물리적으로 가능한가?
풀이
  차동 회로 환경을 가정: α2 = 0, β2 = 0
  무한대가 되기 위한 조건
  일반적인 능동 증폭단(Stage 1, Stage 2)은 입력 전압이 커짐에 따라 전류가 포화되는 압축(Compressive) 특성을 지님
양변이 같아지는 것이 불가능함  무한대가 될 수 없음

## Slide 43
  AIIP3 공식을 역수의 제곱 형태로 정리하여 각 단의 개별 IIP3 성분과 매칭
    물리적 의미
      1단 자체의 왜곡 + 1단의 2차 왜곡과 2단의 2차 왜곡이 결합하여 생성되는 교차 IM 성분 + 2단의 자체 왜곡이 1단 이득 제곱만큼 증폭되어 입력으로 환산된 왜곡
개별단의 IIP3식 적용

## Slide 44
  2단 종속 시스템에서의 IM 성분
    입력: x(t) = Acosω1t + Acosω2t

## Slide 45
2차 비선형 계수 제거 조건
  회로가 완전 차동(Fully Differential) 구조이거나 기함수 대칭성을 가지면 짝수차 왜곡 계수 α2 = β2 = 0이 됨
  실무 전력 단위 (dBm)로의 공식 변환
3개 이상의 단이 있을 경우,

## Slide 46: 예제 2.13
문제
  입력 IP3가 -10dBm이고 이득이 20dB인 저잡음 증폭기 다음에 입력 IP3가 14dBm인 믹서가 연결되어 있음
  어떤 단계가 전체 직렬 연결의 IP3를 더 많이 제한하는지?
풀이
AIP3,1 = -10 dBm
α1 = 20 dB
AIP3,2 = 14 dBm
2단 IP3가 1단의 IP3보다 낮음
 전체 IP3는 2단에 의해 더 크게 제한됨

## Slide 47: 2.2.6 AM/PM Conversion (진폭-위상 변환)
AM/PM Conversion (APC)의 정의
  RF 회로(특히 전력 증폭기, PA)에서 입력 신호의 진폭 변동(AM)이 출력 신호의 위상 편차(PM)로 전이되는 비선형 현상
  수학적 표현
    φ(V1)은 입력 진폭 V1에 의존하는 위상 편차(Amplitude-Dependent Phase Shift)를 나타냄
AM/PM 변환의 발생 원인
  시스템이 동적(Dynamic, 메모리/반응성 소자 C, L 존재)이면서 동시에 비선형성(Nonlinear)을 가질 때만 AM/PM 변환이 유발됨

## Slide 49: 2.3.1 Noise as a Random Process
잡음(Noise)의 근본적 특성: 무작위성 (Randomness)
  결정론적 신호(Deterministic Signals)와의 차이
    일반적인 신호(정현파, 방형파 등)는 특정 시각 t에서의 순시값(Instantaneous Value)을 정확히 예측할 수 있음
    잡음은 무작위적(Random)이므로 어느 순간의 순시 전압이나 전류값을 수학적으로 예측하는 것이 불가능함
  직관적 접근의 필요성
    하드웨어/회로 엔지니어에게 확률론적 무작위 개념은 다루기 까다로우므로, 물리적·직관적 현상으로부터 정량적 특성을 도출함

## Slide 50: 미시적 물리 현상과 온도 효과
저항 내 전자의 열운동 (Thermal Agitation)
  DC 전압 VB가 인가된 저항 R 내부의 전자들
    평균적으로는 양극(+) 단자를 향해 이동하므로 평균 전류는 Iavg = VB/R 로 일정함
    주위 온도에 의해 개별 전자가 무작위 충돌 및 열적 요동을 겪음
    그 결과 순시 전류 i(t)는 VB/R 근처에서 무작위하게 요동치는 형태를 보임
  온도 상승에 따른 요동 변화
    주위 온도가 높아질수록 전자의 열적 운동 에너지가 증가함
    결과적으로 전류/전압 순시값의 무작위 요동 폭이 더 커짐

## Slide 51: 잡음의 정량화: 평균 전력 (Average Power) 정의
예측 가능한 잡음의 속성
  평균 전력 (Pn)순시값 n(t)는 예측 불가능하지만, 오랫동안 누적하여 평균을 낸 전력(Average Power)은 일정한 상수값을 가짐
  일정 환경 온도 하에서 소자가 발생하는 잡음의 평균 전력은 상수로 일정하게 유지됨
잡음 평균 전력 수학적 정의식
  적분 시간 T는 잡음 신호에 포함된 최저 주파수 성분의 여러 주기를 포함할 수 있을 만큼 충분히 길어야 함

## Slide 52: 2.3.2 Noise Spectrum
시간 도메인 관점의 한계
  시간 영역에서의 평균 전력
    잡음의 전체 에너지 크기만을 알려줄 뿐, 잡음이 주파수별로 어떻게 분포하는지에 대한 정보를 제공하지 못함
  따라서 잡음 신호가 어느 주파수 대역에 얼마만큼의 전력을 가지고 존재하는지 나타내는 주파수 도메인 해석(PSD)이 RF 설계에서 훨씬 더 유용

## Slide 53: 전력 스펙트럼 밀도 (Power Spectral Density, PSD) 및 측정 개념
1 Hz 대역폭 전력 측정
  중심 주파수가 f1 = 10 kHz이고 대역폭이 1 Hz인 대역통과 필터(BPF)와 전력계(Power Meter)를 연결하여 10 kHz 부근 1 Hz 대역 내의 평균 전력 P0를 측정함

## Slide 54
전력 스펙트럼 밀도 Sx(f)의 정의
  중심 주파수가 f1, f2, …, fn인 1 Hz BPF 필터 은행(Filter Bank)을 병렬 연결하여 각 주파수별 평균 전력을 측정
  정의: 신호 x(t)가 특정 주파수 f의 1 Hz 대역폭당 전달하는 평균 전력을 나타내며, 이를 전력 스펙트럼 밀도(PSD, Power Spectral Density) Sx(f)라 칭함

## Slide 55: 총 평균 전력 수식 및 단방향/양방향 스펙트럼
PSD 적분과 총 평균 전력의 관계식
  Sx(f) 곡선 하단의 전체 면적(적분값)은 시간 영역에서 계산한 x(t)의 총 평균 전력과 완벽히 일치함
단방향(One-sided) vs 양방향(Two-sided) 스펙트럼
  단방향 스펙트럼 (Sx(f)): 양의 주파수(f > 0)에 대해서만 정의된 실측 물리 스펙트럼
  양방향 스펙트럼 (Sx,two-sided(f)): 수학적 해석 편의성을 위해 음의 주파수대까지 우대칭(Even-symmetric)으로 확장하고, 수직 높이를 1/2로 축소한 스펙트럼

## Slide 56: 예제 2.15
배경
  모든 주파수 대역에서 평탄한(Flat) PSD 전력 레벨을 갖는 잡음을 백색 잡음이라 함
  백색잡음의 예: 저항 R1이 발생하는 열잡음 전압의 단방향 PSD
    k = 1.38 ×10-23 J/K: 볼츠만 상수 (Boltzmann Constant)
    T: 절대 온도 (K)

## Slide 57
문제
  (a) 잡음 전압이 가지는 총 평균 전력은 얼마인가?
  (b) Sv(f)의 물리적 차원(Dimension/Unit)은 무엇인가?
  (c) 상온(T = 300 K)에서 50 Ω 저항이 1 Hz 대역폭당 생성하는 잡음 전압을 계산하라
풀이
  (a) 수학적으로 평탄한 4kTR1을 f = 0부터 무한대까지 적분하면 면적이 무한대가 되는 모순이 발생함
    실제 물리 현상에서는 f > 1 THz 이상의 양자역학적 한계 영역에서 Sv(f)가 감쇄하므로 실제 총 잡음 에너지는 유한(Finite)함
  (b) 단순 전력 밀도(W/Hz)가 아니라, 전압 제곱 단위의 대역폭 밀도(V2/Hz)로 정의됨

## Slide 58
  (c) 잡음 전력 공식
    실효값 (rms) 전압 단위로 제곱근을 취하면,

## Slide 59: 2.3.3 Effect of Transfer Function on Noise
LTI 시스템에서의 잡음 PSD 변환 기본 공식
  입력 잡음 x(t)의 PSD가 Sx(f)이고, 선형 시불변(LTI) 시스템의 전달 함수가 H(s)일 때, 출력 잡음 y(t)의 PSD Sy(f)는 다음과 같이 결정됨
왜 |H(f)|가 아닌 |H(f)|2이 곱해지는가?
  전력 스펙트럼 밀도 Sx(f) 및 Sy(f) 자체가 전압 제곱(V2/Hz) 또는 전류 제곱(A2/Hz)인 전력(Power) 물리량이기 때문임

## Slide 60: 2.3.4 Device Noise: 개요 및 저항의 열잡음 모델
회로 소자 잡음 모델링의 목적
  회로 내 개별 트랜지스터 및 수동 소자가 발생하는 무작위 열잡음/샷잡음을 전압원 및 전류원 등 가상의 회로 소자로 표준화하여, 표준 회로 해석 기법(KCL, KVL, 노드 해석)을 적용할 수 있도록 함.
저항 열잡음의 2가지 등가 회로 모델
  테브난 등가 모델 (Thevenin Equivalent)
  노턴 등가 모델 (Norton Equivalent)
테브난 등가 모델
노턴 등가 모델

## Slide 61: 예제 2.16
문제
  (a)의 병렬 RLC 탱크 회로 양단에서 측정된 잡음 전압의 PSD를 스케치
풀이
  인덕터 L1과 커패시터 C1은 무손실(Lossless) 소자이므로 자체적인 열잡음을 발생시키지 않음
    저항에서의 열잡음

## Slide 62
  선형 시불변(LTI) 시스템에서 출력 잡음 PSD 식 Sy(f) = Sx(f)|H(f)|2를 적용
    전달 함수 H(f): 전류원 입력을 전압 출력으로 변환하는 회로의 임피던스 ZT(f)

## Slide 63
  출력 잡음 전압 PSD 공식 도출
=
×

## Slide 64: MOSFET 채널 열잡음 모델 (Channel Thermal Noise)
포화 영역(Saturation Region) 채널 열잡음
  포화 영역에서 동작하는 MOS 트랜지스터의 채널 내부 전자의 열운동에 의해 발생함.
드레인-소스 간 전류원 등가 모델
  드레인과 소스 단자 사이에 병렬로 연결된 노턴 전류원 모델
  과잉 잡음 계수 (Excess Noise Coefficient, γ)
    긴 채널(Long-channel) 소자: γ = 2/3
    짧은 채널(Short-channel) 소자: 핫 캐리어(Hot-carrier) 및 속도 포화(Velocity Saturation) 효과로 인해 γ ≈ 1 ~ 2 수준으로 증가

## Slide 65: 게이트 저항 열잡음 및 고주파 유도 잡음
게이트 저항(RG)의 물리적 형성 및 분포 모델링
  폴리실리콘 게이트 전극 자체의 면저항(R□)에 의해 물리적 게이트 저항이 형성됨
분포 RC 회로망의 집적 등가 모델 (Lumped Model)
  게이트 저항이 채널 폭 전체에 분포되어 있으므로, 단일 단자 콘택트 시 등가 집적 저항은 RG/3로 감소함
  등가 게이트 저항 열잡음 PSD

## Slide 66
저잡음 레이아웃 가이드라인
  게이트 저항 잡음이 채널 열잡음보다 훨씬 작아야 함
게이트 유도 잡음 (Gate-Induced Noise)
  극고주파 대역에서 채널의 열잡음 전류가 게이트-채널 간 산화막 커패시턴스를 통해 용량성 결합(Capacitive Coupling)되어 게이트 전류 잡음 IG2를 유발함

## Slide 67: MOSFET 플리커 잡음 (Flicker 1/f Noise)
물리적 메커니즘
  실리콘 기판과 게이트 산화막 계면(Si-SiO2 interface)의 불완전한 결합(Dangling Bonds / Surface States)에 의해 캐리어가 무작위로 포획 및 방출(Trapping & Detrapping)되는 현상.
  MOS vs PMOS: PMOS는 캐리어(홀)가 계면 아래쪽(Buried Channel)으로 이동하므로 표면 상태 영향이 적어 1/f 잡음 계수 K가 NMOS보다 작음
게이트 입력 등가 전압 PSD 공식

## Slide 68: 예제 2.17
문제
  게이트 입력 직렬 전압원으로 모델링되는 플리커 잡음을 드레인-소스 간 전류원 모델로 변환하여 표현할 수 있는가?
풀이
  게이트 직렬 소신호 잡음 전압 V1을 갖는 MOSFET은 소신호 트랜스컨덕턴스 gm을 통해 드레인과 소스 사이에 연결된 전류원 gmV1과 완벽히 동등함

## Slide 69: 플리커 잡음 코너 주파수 (1/f Noise Corner Frequency, fc)
코너 주파수 (fc)의 정의
  저주파 영역에서 우세한 1/f 플리커 잡음 PSD와 고주파 영역의 백색 채널 열잡음(White Thermal Noise) PSD가 서로 만나는 교차점 주파수
fc 수학적 유도 과정
  드레인 등가 플리커 전류 PSD와 채널 열잡음 전류 PSD가 일치하는 주파수 f = fc 설정
  최종 코너 주파수 공식

## Slide 70: 2.3.5 Representation of Noise in Circuits: 입력 환산 잡음 (Input-Referred Noise)
출력 잡음 측정의 한계 및 입력 환산 잡음의 필요성
  실험실에서 측정 가능한 물리량은 출력 잡음 전력뿐임
  하지만 출력 잡음이 크다고 해서 그 회로가 더 잡음이 큰 회로라고 단정할 수 없음
    회로의 이득(Gain)이 높아서 출력 잡음이 크게 나타난 것일 수 있음
  공정한 비교 기준: 회로의 이득 효과를 제거하고, 잡음의 영향을 입력단으로 환산(Refer)하여 평가해야 함

## Slide 71
입력 환산 잡음의 2-원천 모델 (Model A & Model B)
  회로 내부의 모든 잡음원을 제거한 무잡음 회로(Noiseless Circuit)의 입력단에 직렬 전압원과 병렬 전류원을 배치하여 등가 모델링함
  1. 입력 환산 잡음 전압 (V2n,in)
    구하는 법: 입력단을 단락(Short, ZS = 0)시킨 후, 출력 잡음 전압을 측정하여 전압 이득의 제곱(Av2)으로 나눔
  2. 입력 환산 잡음 전류 (I2n,in)
    구하는 법: 입력단을 개방(Open, ZS = ∞)시킨 후, 출력 잡음 전압을 측정하여 트랜스임피던스 이득의 제곱(AZT2)으로 나눔

## Slide 72: 잡음 지수 (Noise Figure, NF)의 정밀 정의 및 유도
잡음 지수(NF)의 개념적 정의
  신호가 회로를 통과할 때 신호 대 잡음비(SNR)가 얼마나 열화(Degrade)되는가를 나타내는 척도
  무잡음 회로의 경우 SNRin = SNRout 이므로 NF = 1 = 0 dB

## Slide 73: 예제 2.20: 병렬 저항 RP의 잡음 지수
회로: 신호원 RS에 병렬로 부하 저항 RP가 연결된 구조
총 출력 잡음
이득
NF 계산

## Slide 74: 종속 접속단(Cascaded Stages)의 잡음 지수 및 Friis 공식 유도

## Slide 75
2단 종속 회로의 종합 NF 유도
  1단 이득 Av1, 입력 저항 Rin1, 출력 저항 Rout1, 출력 잡음 V2n1
  2단 이득 Av2, 입력 저항 Rin2, 출력 저항 Rout2, 출력 잡음 V2n2
Friis 방정식 (Friis' Equation)
설계상의 통찰
  전단(LNA)의 중요성: 1단 증폭기의 전력 이득 AP1이 충분히 크면, 후단(믹서 등)의 잡음 기여도 (NF2 - 1)가 AP1으로 나뉘어 획기적으로 억제됨
  손실(Attenuation)의 위험성: 전단에서 손실(AP1 < 1)이 발생하면 후단 회로의 잡음 지수가 기하급수적으로 폭증함

## Slide 76: 손실성 수동 회로(Lossy Circuits)의 잡음 지수 및 증명
손실성 수동 회로의 특징
  RF 수신기 프런트엔드의 필터(BPF), 듀플렉서, 전송선로 등은 수동 소자이므로 신호를 감쇄(Loss, L)시킬 뿐만 아니라, 내부 기생 저항 성분으로 인해 열잡음을 스스로 발생시킴
전력 손실 (Power Loss, L)의 정의
  신호원의 이용 가능한 전력
  출력단 테브닌 이용 가능 전력
  전력 손실:

## Slide 77
손실성 수동 회로의 잡음 지수 증명
  수동 회로 출력 임피던스 Rout이 발생하는 총 출력 열잡음:
회로 이득:
NF 대입 및 정리:
핵심 결론: 수동 (열평형) 수동 회로의 잡음 지수 NF는 그 회로의 전력 손실 L과 정확히 같음

## Slide 78: 예제 2.24: BPF 손실과 LNA의 종속 접속 NF 계산
문제
  삽입 손실이 L인 대역통과 필터(BPF) 뒤에 잡음 지수가 NFLNA인 LNA가 연결된 프런트엔드 수신기의 전체 잡음 지수를 구하라
풀이
  필터의 잡음 지수: NFfilt = L
  필터의 이용 가능한 전력 이득: AP,filt = 1 / L
  Friis 공식 적용:
  데시벨(dB) 단위 표현:
  설계적 시사점: 수신기 안테나 바로 뒤에 위치한 필터의 손실은 수신기 전체의 잡음 지수를 1:1로 직접 악화시키므로, BPF의 손실을 최소화하는 것이 극도로 중요함

## Slide 79: 2.4: Sensitivity and Dynamic range (감도와 동적 영역)

## Slide 80: 2.4.1 Sensitivity (감도)의 정의 및 수식 유도
감도(Sensitivity, Psen)의 물리적 정의
  수신기가 허용 가능한 품질(Acceptable Quality, 즉 요구 SNRmin)을 유지하면서 검출할 수 있는 최소 신호 전력 레벨
  시스템의 동작 대역폭(B), 잡음 지수(NF), 요구 SNRmin에 의해 결정됨
감도 수식 유도 과정
  신호원 저항(RS)의 입력 열잡음 전력 PSD:
  수신기 내부 잡음이 추가된 등가 입력 잡음 전력:
  최소 검출 가능 입력 신호 전력 (Psen)
    입력 신호 전력이 등가 입력 잡음 전력보다 최소 SNRmin만큼 더 커야 복조가 가능함

## Slide 81: 예제 2.25: GSM vs WLAN 수신기 감도 정량 계산
문제
  GSM 수신기: 요구 SNRmin = 12 dB, 채널 대역폭 B = 200 kHz
  WLAN 수신기: 요구 SNRmin = 23 dB, 채널 대역폭 B = 20 MHz
  두 수신기의 잡음 지수가 NF = 7 dB로 동일할 때, 각각의 감도(Psen)를 비교
풀이
  1. GSM 수신기 감도: -102 dBm
  2. WLAN 수신기 감도: -71 dBm

## Slide 82: 2.4.2: Dynamic Range (동적 영역)의 두 가지 정의
동적 영역(Dynamic Range, DR)의 일반적 정의
  수신기가 정상 복조 기능을 유지하며 허용할 수 있는 최대 입력 전력을 최소 검출 가능 입력 전력(감도, Psen)으로 나눈 비율.
RF 시스템에서의 2가지 Dynamic Range 분류
구분 | 상한선 (Upper Limit) | 하한선 (Lower Limit) | 제한 요인 및 특징
이득 압축 기반 DR (Compression-Based DR) | 1-dB 압축점 (P1dB) | 감도 (Psen) | • 단일 강한 신호 인입 시 수신기 이득이 포화되는 한계
스퓨리어스 프리 DR (Spurious-Free DR, SFDR) | IM3 성분이 잡음 레벨과 같아지는 투톤 전력 (Pin,max) | 감도 (Psen) | • 잡음과 대역 내 투톤 상호변조(IM3) 왜곡을 동시에 고려

## Slide 84: Spurious-Free Dynamic Range (SFDR) 유도 및 수식
투톤 테스트 상한선 (Pin,max) 유도
  입력 투톤 전력 Pin과 입력 3차 교차점 PIIP3, 입력 환산 IM3 전력 PIM,in의 관계 (39페이지 참고) :
  상한선 Pin,max는 PIM,in이 수신기 통합 잡음 전력(-174 dBm + NF + 10log10B)과 일치할 때임:

## Slide 85
최종 SFDR 수식 도출
  SFDR = Pin,max - Psen 공식을 전개:

## Slide 86: 예제 2.26: 이득 압축 기반 DR vs SFDR 제약 조건 비교
문제
  단일 간섭파에 의한 이득 압축 상한선(P1dB)과 투톤 간섭파에 의한 IM3 상한선(Pin,max)의 크기를 비교하여 어느 조건이 수신기 동작에 더 엄격한지 증명하라
풀이
  일반적인 회로에서 PIIP3와 P1dB 사이의 정량적 관계식:
  이를 Pin,max 수식에 대입:
  일반적으로 수신기 입력 통합 잡음 PN,in,tot는 -90 ~ -100 dBm 수준으로 매우 작으므로

## Slide 87
결론
  투톤 상호변조(IM3)에 의해 왜곡이 잡음 레벨을 덮어버리는 한계전력(Pin,max)이 단일 파에 의해 이득이 압축되는 전력(P1dB)보다 현저히 낮음
  따라서 SFDR이 이득 압축 기반 DR보다 훨씬 더 엄격하고 결정적인 시스템 사양임.

## Slide 88: 2.5: Passive Impedance Transformation:
수동 임피던스 변환(Matching Network)의 목적
  개념: RF 회로(LNA, PA 등)에서 스테이지 간 최고 전력 전달(Power Transfer) 및 저잡음 정합을 위해 높은 임피던스를 낮추거나, 정수 임피던스를 복소 임피던스로 변환하는 기술
  통합 한계: 인덕터 등 수동 소자의 집적화 손실(Loss)로 인해 좁은 대역폭에서 주로 활용됨

## Slide 89: 2.5.1: Quality Factor
품질 계수(Quality Factor, Q)의 정의
  에너지를 저장하는 소자(Capacitor, Inductor)가 이상적인 소자에 얼마나 가까운지 나타내는 무차원 지수
  직렬 회로 모델 (Series Model) [(a), (c)]:
  병렬 회로 모델 (Parallel Model) [(b), (d)]:
    이상적인 무손실 소자의 경우 RS = 0  QS = ∞, RP = ∞  QP = ∞

## Slide 90: 2.5.2 Series-to-Parallel Conversion (직-병렬 변환)
직렬-병렬 등가 변환의 수식 유도
  직렬 RC 회로와 병렬 RC 회로의 임피던스를 복소수 스케일에서 일치시킴:
  실수부와 허수부를 각각 분리하여 정리:
고-Q 근사화 (High-Q Approximation, QS2 >> 1)
  실제 회로에서 QS = 4 이상일 때 적용 가능한 유용한 근사식
  핵심 법칙: 직렬 회로를 병렬 회로로 변환하면 커패시턴스(또는 인덕턴스) 값은 거의 유지되면서, 저항값은 Q2배만큼 대폭 증가(Boost)

## Slide 91: 2.5.3: Basic Matching Networks: L-Section 기법
저항을 낮추는 기본 매칭 네트워크 (Down-Transformation)
  입력 임피던스
  실수부:
  허수부: 0으로 놓으면,
  QP2 >> 1

## Slide 92: 예제 2.27: 정밀 계산 vs 고-Q 근사 계산의 비교
문제
  중심 주파수 f = 5 GHz에서 RL = 50 Ω을 25 Ω 으로 낮추는 매칭 네트워크의 C1과 L1을 설계
풀이
  1. 고-Q 근사식 적용 시
    오류 발생: QP가 조건에 부합하지 않음

## Slide 93
  2. 엄밀한 정밀 수식 대입

## Slide 94
Capacitive Tap 회로를 통한 저항 올리기 (Up-Transformation)
  직렬 C1, C2 분배기를 활용하여 RL을 높은 값으로 승압시킴
  High-Q 근사 시 등가 저항 및 용량

## Slide 95: 4가지 L-Section 토폴로지 및 전압/전류 변환 비
4가지 기본 L-Section 매칭 네트워크 토폴로지

## Slide 96: 2.5.4 Loss in Matching Networks (매칭 네트워크의 손실)
인덕터 기생 저항에 의한 손실(Loss) 분석
  이상적인 수동 매칭 네트워크와 달리 실제 인덕터에는 기생 저항이 존재하여 전력 손실을 유발함.
Case 1: 직렬 손실 저항 RS를 갖는 매칭 회로
  입력 전력 대비 부하 전력의 비율인 전력 손실 공식

## Slide 97
Case 2: 병렬 손실 저항 RP를 갖는 매칭 회로
  병렬 기생 저항에 의한 전력 손실 공식

## Slide 98: 2.6 Scattering Parameters: 배경 및 도입 이유
고주파/RF 영역에서의 전압·전류 측정 한계
  마이크로파/RF 이론의 관점: 저주파 회로와 달리 고주파 RF 대역에서는 전압이나 전류 대신 전력(Power) 및 파동(Wave) 전달 관점으로 시스템을 해석함
  이유 1 (전력 전달): RF 신호 전송은 한 단에서 다음 단으로 에너지를 얼마나 효율적으로 전달(Power Transfer)하는가가 핵심임
  이유 2 (측정의 난이도): GHz 고주파 대역에서 특정 노드의 전압과 전류를 정밀 측정하는 것은 기생 성분과 반사 현상 때문에 극도로 어려우나, 평균 전력(Average Power) 측정은 매우 정밀하고 명확함

## Slide 99
파동 전파 및 임피던스 정합 개념
  회로 모델: 신호원 임피던스 RS와 부하 RL (= RS) 사이에 L1 - C1 직렬 공진 회로 배치
  공진 조건
    L1과 C1이 단락(Short) 상태가 되어 복소 공액 정합(Conjugate Match) 형성
    신호원에서 발생한 입사파(Incident Wave) 전력이 부하 RL에 100% 흡수됨
  비공진 조건
    입력 포트에서 반사(Reflection)가 발생하여 신호원으로 돌아가는 반사파(Reflected Wave)가 생성됨
    핵심 법칙: 입사 전력과 반사 전력의 차이가 곧 회로 내부로 전달된 유효 전력을 결정함

## Slide 100: 2포트 회로망에서의 입사파·반사파 정의 및 S-파라미터 행렬
2포트 네트워크(2-Port Network)의 파동 전압 정의
  포트 1 (입력단):
    V1+ : 포트 1로 들어가는 입사 파동 전압 (Incident Wave)
    V1- : 포트 1에서 나오는 반사 파동 전압 (Reflected Wave)
  포트 2 (출력단):
    V2+ : 포트 2로 들어가는 파동 (부하 RL에서 반사되어 들어오는 파동)
    V2- : 포트 2에서 나오는 반사/전달 파동 전압
  총 단자 전압: V1 = V1+ + V1-, V2 = V2+ + V2-
S-파라미터 행렬 방정식
  4개의 파동 전압 관계식은 2 × 2 스캐터링 행렬로 정의됨:

## Slide 101: 4가지 S-파라미터의 물리적 정의 및 도식적 해석

## Slide 102
S-파라미터 개별 정의
  S11 (입력 반사 계수, Input Reflection Coefficient) (a)
    물리적 의미: 입력 임피던스 정합(Input Matching)의 정확도
  S12 (역방향 격리도, Reverse Isolation) (b)
    물리적 의미: 역방향 격리도 (Reverse Isolation) — 출력 신호가 입력단으로 얼마나 역누설되는지 측정

## Slide 103
  S22 (출력 반사 계수, Output Reflection Coefficient) (c)
    물리적 의미: 출력 임피던스 정합(Output Matching)의 정확도.
  S21 (순방향 전송 이득, Forward Transmission / Gain) (d)
    물리적 의미: 회로의 순방향 전압/전력 이득(Gain)
  데시벨(dB) 표기법